## Slide 1: 第五章 设备管理
史书瑜
ssy@nju.edu.cn
南京大学

## Slide 2: 内容提要
I/O硬件原理
  I/O系统
  I/O控制方式
  设备控制器
I/O软件原理
缓冲技术
驱动调度技术
设备分配
虚拟设备
Linux设备管理

## Slide 3: 设备管理的功能
设备分类
  存储型设备：存储、检索，扩充内存
  I/O型设备：输入、输出，支持人机交互与通信
设备管理目标
  解决设备与CPU之间的速度不匹配问题
    I/O中断、缓冲区管理、通道、设备驱动调度
  基于文件的管理
    统一文件和设备的I/O处理，把设备文件和普通文件纳入同一保护机制
  设备抽象
    配置设备驱动程序，屏蔽物理处理和操作过程，提供统一界面
设备管理基本功能
  设备中断处理、缓冲区管理、设备分配和去配、设备驱动调度、实现虚拟设备

## Slide 4: I/O系统
I/O系统
  I/O设备及其接口线路、控制部件、通道和管理软件的总称
I/O操作
  内存和外设介质之间的信息传送操作
  影响计算机的通用性和可扩展性，是综合处理能力和性能价格比的重要因素
I/O设备分类
  I/O操作特性
    输入型、输出型、存储型
  I/O信息交换单位
    字符设备、块设备

## Slide 5: I/O系统
输入、输出型外围设备一般为字符设备，与内存信息交换的单位是字节
存储型外围设备一般为块设备
  顺序存取存储设备
    顺序存取存储设备严格依赖信息物理位置进行定位和读写，如磁带
  直接存取存储设备
    直接存取存储设备的重要特性是存取任何一个物理块所需时间几乎不依赖于此信息的位置，如磁盘
设备的物理特性差异
  数据传输率
  数据表示方式
  传输单位
  出错处理

## Slide 6: I/O控制方式
I/O控制目的
  通过软硬件技术，对CPU和设备的职能进行合理分工，平衡系统性能和硬件成本之间的矛盾
I/O控制方式分类原则
  控制器功能强弱、与CPU间联系方式
  CPU和外围设备并行工作方式和程度
I/O控制方式分类（优化CPU与设备的并行性）
  轮询方式：CPU全称参与I/O操作
  中断方式：减少CPU参与工作量
  DMA方式：消除CPU的参与
  通道方式：消除CPU的参与
I/O控制器（屏蔽用户对设备的直接控制）

## Slide 7: 轮询方式
也称程序直接控制方式，使用查询指令测试设备控制器的忙闲状态位，决定内存和设备是否能交换数据
轮询方式命令
  查询指令：查询设备是否就绪
  读/写指令：设备就绪时，执行数据交换
  转移指令：设备未就绪时，执行转移指令，转向查询指令继续查询
举例：CPU从设备读入一批数据
  CPU程序设置交换字节数和读入内存的起始地址
  向设备发送查询指令
  设备控制器把状态返回CPU
    如果忙或未就绪，重复测试过程，继续查询
    否则，开始数据传送，CPU从I/O接口读取一个字并保存到内存
  如果传送尚未结束，继续发查询指令，直到全部传输完成

## Slide 8: 轮询方式
多设备同时要求执行I/O操作的处理
  对每个设备都编写I/O数据处理程序，轮流查询这些设备的状态位
    当某设备准备好I/O数据时，调用该设备的I/O程序处理数据传输
    否则依次轮询下个设备是否准备好
轮询方式缺点
  终止原程序执行，浪费CPU时间
  CPU参与数据传输工作，只能与I/O设备串行工作

## Slide 9: 中断方式
要求CPU与设备控制器及设备之间有中断请求线，控制器的状态寄存器有相应中断允许位
CPU与设备间数据传输过程
  进程发出启动I/O指令，CPU加载控制信息到设备控制器寄存器，然后
    进程继续执行不涉及本次I/O数据的任务，或
    放弃CPU等待设备操作完成
  设备控制器检查状态寄存器
    按照I/O指令要求，执行相应I/O操作(如将数据读入I/O缓冲寄存器)
    一旦传输完成，设备控制器通过中断请求线发出I/O中断信号
  CPU收到并响应I/O中断后，转向执行该设备的I/O中断例程
    中断处理例程执行数据读取操作，将I/O缓冲寄存器的内容写入内存
    操作结束后退出中断处理程序，返回中断前的执行状态
  进程调度程序在适当时刻恢复得到数据的进程执行

## Slide 10: 中断方式性能特点
程序中断方式I/O不必忙式轮询设备的准备情况，CPU和设备可实现部分并行操作
  与程序查询I/O串行工作方式相比，CPU资源更充分利用
设备控制器的数据缓冲区大小对中断性能的影响
  当缓冲器装满后便会发生中断，导致数据传输过程中发生中断次数会较多，这样就耗用大量CPU时间
多设备对中断性能的影响
  所有设备都通过中断处理方式实现并行工作，会使中断次数急剧增加，造成CPU来不及响应或丢失数据现象
缺陷
  响应中断请求后必须暂停现行程序，转入中断处理并参与数据传输
  问题：如何较少CPU的参与

## Slide 11: DMA方式
直接存储器存取（Direct Memory Access，DMA）
  I/O设备能直接与内存交换数据而不占用CPU
  内存和设备之间有一条数据通路，成块地传送数据，无须 CPU 干预，实际数据传输操作由DMA直接完成
DMA方式的支撑设施
  内存地址寄存器：存放内存中需要交换数据的地址，DMA开始前由程序送入首地址
  字计数器：记录传送数据的总字数
  数据缓冲寄存器/数据缓冲区：暂存每次传送的数据
  设备地址寄存器
    存放I/O信息的地址，如磁盘的柱面号、磁头号、扇区号
  中断机制和控制逻辑
    向CPU提出I/O中断请求、保存CPU发来的I/O命令、管理DMA的传送过程

## Slide 12: DMA内部缓冲区作用
控制器从设备读取数据后不立即将其送入内存，而需要内部缓冲区（受限于系统总线）
  从磁盘读出比特流的速率恒定，一旦磁盘开始读数据，若此时控制器要将数据直接复制到内存中，必须在每个字传送完毕后获得对系统总线的控制权
    如果其他设备也在争用总线，则有可能暂时等待
    当上一个字还未送入内存而下一个字已经到达时，控制器只能另寻暂存之地
    如果总线非常忙，则控制器可能需要对大量信息暂存
采用内部缓冲区，在DMA操作启动前无需使用总线
  控制器的设计就比较简单，因为从DMA到内存的传输对时间的要求并不十分严格

## Slide 13: DMA特点
DMA不仅设有中断机制，还增加DMA传输控制器
  若出现DMA与CPU同时经总线访问内存，CPU把总线占有权让给DMA(称“周期窃用”)
  窃取时间通常是一个时间周期（中断实现）
    让设备和内存之间交换数据，不再需要CPU干预，不必进入中断系统，减轻CPU的负担
    每次传输数据时，不必进入中断系统，提高CPU资源使用率
    但DMA传输需要窃用时钟周期，会降低CPU处理效率
DMA缺陷
  每次I/O指令只能读写一个数据块
  若希望一次能够读写多个离散数据块并传送到不同的内存区域或相反，则需要由CPU发出多条启动I/O指令及进行多次 I/O中断处理才能完成
  问题：如何减少CPU的干预

## Slide 14: 通道方式
通道也称I/O处理器
  目标
    把CPU从琐碎的I/O操作中彻底解放出来
    实现I/O操作的独立性和硬部件工作的并行性
  基本思路
    让多种异构外围设备以标准的接口连接到系统中
    由通道来管理和控制I/O操作，减少CPU对I/O操作的干预，实现
      设备和CPU并行操作
      通道之间并行操作
      设备之间并行操作

## Slide 15: 通道结构设计及操作过程
主机、通道、控制器和设备之间采用四级连接，实施三级控制
  连接：一个CPU通常可以连接若干通道，一个通道可以连接若干控制器，一个控制器可以连接若干设备
  控制：CPU通过执行I/O指令对通道实施控制，通道通过执行通道命令对控制器实施控制，控制器发出动作序列对设备实施控制，设备执行相应I/O操作
基于通道的I/O操作过程
  CPU在执行主程序时遇到I/O请求，启动指定通道上选址的设备
    一旦启动成功，通道开始控制外围设备进行操作
  CPU可执行其他任务并与通道并行工作，直到I/O操作完成
    通道发出操作结束中断时，CPU才停止当前工作，转向处理I/O操作结束事件

## Slide 16: I/O设备控制器
设备控制器或适配器指I/O设备的电子部件
  是可插入主板扩充槽的印刷电路板
  机械部件则是设备本身
    例如，IDE接口设备、SCSI接口设备
  控制器卡上一般都有接线器，与设备相连的电缆线相接
    许多控制器可以控制两个或更多同类设备
操作系统与控制器打交道，而不直接与设备交互
  微机和小型机采用单总线模型，实现CPU和控制器间的数据传送
  中、大型机则采用多总线结构和多通道方式，以提高并行操作程度

## Slide 17: 设备控制器与设备关系
控制器和设备之间的接口是一种低级接口
举例：磁盘格式化为每个扇区512比特，其读取过程如下
  从磁盘读出来的是字位串，以头标开始，随后是扇区的4096比特（512×8），最后是纠错码
    头标在磁盘格式化时写入，记录扇区地址，包括柱面号、磁头号、扇区号及同步信息
  控制器的任务是把串行的位流装配成字节，存入控制器内部的缓冲区以形成字节块，在校验和确认无错后，这块数据将被复制到内存
设备控制器作用
  简化系统设计，通过传递简单参数就可进行I/O操作，有利于计算机系统对各类控制器和设备的兼容性

## Slide 18: 设备控制器功能和结构
设备控制器是CPU和设备之间的一个接口
  接收从CPU或通道发来的命令(如磁盘读、写、查找命令)
  控制I/O设备操作
  实现内存和设备间、设备和控制器间的数据传输
  发现和记录设备及控制器自身的状态信息，供CPU处理
设备控制器是一个可编址设备
  当连接多台设备时，应具有多个设备地址
设备控制器组成部分
  命令寄存器及译码器
  数据寄存器
  状态寄存器
  地址译码器

## Slide 19: 内容提要
I/O硬件原理
I/O软件原理
  I/O软件设计目标和原则
  I/O中断处理程序
  I／O设备驱动程序
  独立于设备的I/O软件
  用户空间的I/O软件
缓冲技术
驱动调度技术
设备分配
虚拟设备
Linux设备管理

## Slide 20: I/O软件设计目标和原则
I/O软件总体设计目标
  高效率：尤为磁盘I/O效率
  通用性 ：统一标准的管理方法管理异构设备
I/O软件总体设计的问题
  编程时的设备无关性
  出错处理：尽可能在靠近硬件的地方处理，避免高层软件感知
  传输模式
    异步（中断驱动）传输：CPU在启动I/O操作后既可继续执行其他工作，直至中断到达
    同步（阻塞）传输：启动I/O操作的进程挂起等待，直至数据传输完成
  缓冲技术
    建立数据缓冲区，让数据到达率与离去率相匹配，提高系统吞吐率

## Slide 21: I/O软件组织的四个层次
I/O中断处理程序
I/O设备驱动程序
独立于设备的操作系统I/O软件
用户空间的I/O软件

## Slide 22: I/O中断处理程序
是设备驱动程序的重要组成部分，与硬件设备密切相关，与系统其余部分尽可能少发生联系
  进程请求I/O操作时被挂起，直到数据传输结束并产生I/O中断请求时，操作系统接管CPU后执行中断处理程序
I/O中断的类型和功能
  通知用户程序I/O操作沿链推进程度、正常结束
  通知用户程序发现的I/O操作异常
  通知用户程序外围设备上的重要异步信号
CPU对中断处理程序的相应处理
  检查设备状态寄存器内容，判断产生中断原因
  根据I/O操作的完成情况进行相应处理
    若数据传输有错，应向上层软件报告设备出错信息，实施重新执行
    若正常结束，应唤醒等待传输的进程，使其转换为就绪态
    若有等待传输的I/O命令，应通知相关软件启动下一个I/O请求

## Slide 23: I/O设备驱动程序
设备驱动程序包括与设备相关的代码，主要工作包括
  把用户提交的逻辑I/O请求转化为物理I/O操作的启动和执行，如
    设备名转化为端口地址
    逻辑记录转化为物理记录
    逻辑操作转化为物理操作
  监督设备是否正确执行
  管理数据缓冲区，进行必要的纠错处理
设备驱动程序功能实质
  从独立于设备的软件中接收并执行I/O请求

## Slide 24: 设备驱动程序对I/O请求处理过程
将I/O请求转换为设备要求的具体形式
  确定所需控制器命令及其执行次序
  向控制器的设备寄存器写入命令和相应参数
    有些控制器一次只能接收一条命令（如DMA）
    有些控制器可接收一串命令并自动进行处理（如通道方式）
系统接受命令后的处理方式（两种）
  执行设备驱动程序的进程阻塞，直到中断处理时才解除
  执行驱动程序的进程无须阻塞
操作完成后都要检查数据传输是否有错
  如果有错，返回错误状态提示信息给调用者
  如果正常，驱动程序将数据传送给与设备无关的软件层
如果 I/O请求队列中有请求在排队，选中其中一个I/O请求执行；否则等待下一个I/O请求的到来

## Slide 25: 设备驱动程序主要功能
设备初始化
  在系统初次启动或设备传输数据时，预置设备和控制器以及通道的状态
执行设备驱动例程
  负责启动设备，进行数据传输
  对于具有通道的I/O系统，负责生成通道指令和通道程序，启动通道工作
调用和执行中断处理程序
  负责处理设备和控制器及通道所发出的各种中断

## Slide 26: 独立于设备的I/O软件
执行适用于所有设备的常用I/O功能，并向用户层软件提供一致性接口
  设备命名与保护
  提供与设备无关的块尺寸
  缓冲技术
  设备分配和状态跟踪
  错误处理和报告

## Slide 27: 设备命名和设备保护
设备都被看做文件，通过路径名来寻址
  设备文件名、inode、文件所有者、权限位
保护对设备的授权访问
  绝对禁止用户进程直接访问I/O设备
  I/O指令是特权指令，通过系统调用间接地供用户使用
设备文件依赖于inode来实现
  文件目录不能区分文件名代表磁盘文件还是设备文件，但inode的内容不同
    磁盘文件的inode包含指向数据块的指针
    而设备文件的inode则包含指向内核设备驱动程序的指针，用来控制设备的I/O操作
  举例：/dev/tty00
    主设备号：分配终端设备驱动程序
    次设备号：确定驱动程序需要读写的具体终端设备

## Slide 28: 提供与设备无关的块尺寸
块设备（磁盘文件）
  操作系统为每个磁盘配置一张记录空闲块的表或位示图
  空闲块分配算法独立于设备，可在高于设备驱动程序的层次处理
  不同磁盘的扇区大小可能不同，独立于设备的I/O软件屏蔽这一事实，并向高层软件提供统一的数据块尺寸，可将若干扇区合并为一个逻辑块，称为簇
  高层软件只需与大小相同的簇交互，而不必关心物理扇区尺寸
字符设备
  每次对一个字符进行操作，有些字符设备操作更大单位的数据（如80个字符），必须在本层屏蔽这类差别

## Slide 29: 缓冲技术
数据离开设备后不能直接到达目的地，需要经过与数据性质相关的中间处理（如网卡、音频设备）
通过缓冲区（可在内存设置）来消除填满速率和清空速率的影响
对于块设备，硬件每次读写均以块为单位，而应用程序可按照任意大小单元处理数据
  如果应用程序读写的长度和位置不恰好是完整扇区时，也必须通过缓冲区来实现
对于字符设备，当用户把数据写入系统的速度快于系统输出数据的速度，或字符设备提供数据的速度快或慢于应用程序消耗数据的速度时，也需要建立缓冲区
缓冲涉及大量复制操作，对I/O性能会产生很大影响

## Slide 30: 设备分配和状态跟踪
根据设备物理特性制定分配策略
  静态分配
  动态分配
  虚拟分配
独占型设备
  根据设备忙闲状态决定是否接受/拒绝请求

## Slide 31: 错误处理和报告
I/O设备出错应尽可能在接近硬件的地方加以处理，低层软件所不能处理的情况交给高层软件处理
  如果控制器发现错误，应该设法纠正并加以解决
  如果未能处理错误，再交给设备驱动程序
    多数错误是与设备紧密相关的，驱动程序知道应如何对其处理（如重试、忽略或报警）
  驱动程序发现错误处理不成功，或不能处理错误时，可向独立于设备的I/O软件报错
    此后，这个错误的处理就与设备驱动程序无关
设备无关的错误处理由独立于设备的I/O软件完成，如
  I/O编程异常（如无效操作码、无效设备、无效缓冲区地址）
  关键数据结构（如磁盘位示图）读取错误

## Slide 32: 用户空间的I/O软件
库函数实现的 I/O系统调用
  大部分I/O软件包含在操作系统中，但有部分是与应用程序链接在一起的库函数，甚至完全由用户态程序组成
  系统调用通常由库函数封装后给用户使用，如
    count=write(fd，buffer，nbytes)；
  系统调用的封装函数显然也是I/O系统组成部分
  并非所有的用层I/O软件都由库函数构成
SPOOLing系统：在内核外运行的系统I/O软件
  采用预输入、缓输出和井管理技术，是多道程序设计系统中处理独占型设备的一种方法
  创建守护进程和特殊目录解决独占型设备的空占问题

## Slide 33: I/O软件的层次及其主要功能
用户进程
I/O系统调用；I/O格式化；SPOOLing
设备无关软件
命名、保护、阻塞、缓冲、分配、跟踪
设备驱动程序
设备寄存器初值，启动I/O操作、检查状态
硬件
执行I/O操作
中断处理程序
处理I/O中断、报告错误、I/O结束时唤醒驱动程序
层次
I/O应答
I/O功能
I/O请求

## Slide 34: I/O操作执行步骤
进程对已打开文件的文件描述符执行读系统调用
独立设备I/O软件检查参数正确性
  若正确，检查高速缓存中有要读的信息块，从缓冲区直接读到用户区，完成I/O请求
  若数据不在缓冲区，执行物理I/O，实现将设备逻辑名转换成物理名
    检查对设备操作的权限，将I/O请求排队，阻塞进程且等待I/O完成
内核启动设备驱动程序
  分配存放读出块的缓冲区，准备接收数据
  且向设备控制寄存器发启动命令，或建立DMA传输，启动I/O

## Slide 35: I/O操作执行步骤
设备控制器操作设备，执行数据传输
当采用DMA控制器传输数据时，一块传输完成，硬件产生I/O结束中断
CPU响应中断，转向中断处理程序
  检查中断原因及设备执行状态
    若设备有错，向设备驱动程序发送信号，检查是否能否重复执行
      如果允许，重发启动设备命令
      否则向上层软件报告错误
    若设备I/O正确完成，将数据传输到制定的用户进程空降，唤醒阻塞进程，随后检查有无I/O请求排队
      若有再启动设备，继续传输
当应用进程被再次调度执行时，从I/O系统调用的断点恢复执行

## Slide 36: 内容提要
I/O硬件原理
I/O软件原理
缓冲技术
  单缓冲
  双缓冲
  多缓冲
驱动调度技术
设备分配
虚拟设备
Linux设备管理

## Slide 37: 缓冲技术
缓冲技术引入目的
  改善中央处理器与外围设备之间速度不配矛盾
  协调逻辑记录大小与物理记录大小不一致
  减少I/O操作对 CPU中断次数
  放宽CPU中断响应时间的要求
I/O缓冲技术基本思想
  进程执行写操作输出数据时，向系统申请一个缓冲区
    若为顺序写请求，则不断把数据填到缓冲区，直到被装满
    此后，进程继续它的计算，系统将缓冲区内容写到I/O设备上
    只有在系统还来不及腾空缓冲而进程又要写数据时，它才需要等待
  进程执行读操作输入数据时，向系统申请一个缓冲区
    系统将一个物理记录的内容读到缓冲区，根据进程要求，把当前需要的逻辑记录从缓冲区中选出并传送给进程
    仅当缓冲区空而进程又要从中读取数据时，它才被迫等待

## Slide 38: 单缓冲
每当应用进程发出I/O请求时，操作系统在内存的系统区中开设一个缓冲区
块设备读取的单缓冲机制
  先从磁盘把一块数据读至缓冲区，假设花费时间T
  接着，把缓冲区数据送到用户区，设所消耗的时间为M
    此时缓冲区已空，可预读紧接着的下一块
  然后，应用进程对这批数据进行计算，共耗时C
  读入缓冲和计算可以并行
性能分析
  不采用缓冲技术，数据直接从磁盘传送到用户区，每批数据处理时间约为T＋C
  而采用单缓冲，每批数据处理时间为max(C, T)＋M
    通常M远远小于C或T，故速度会快很多

## Slide 39: 双缓冲
设计目标
  加快I/O操作执行速度，实现I/O并行工作和提高设备利用率
工作原理
  输入数据时，首先填满缓冲区1
    操作系统可从缓冲区1把数据送到用户进程区，用户进程便可对数据进行加工计算
    与此同时，输入设备填充缓冲区2
  当缓冲区1空出后，输入设备再次向缓冲区1输入
    操作系统又可把缓冲区2的数据传送到用户进程区，用户进程开始加工缓冲区2的数据
  两个缓冲区交替使用，使CPU和设备、设备和设备间的并行性进一步提高
    当两个缓冲区都为空且进程还要提取数据时，它才被迫等待

## Slide 40: 双缓冲
单块数据传输和处理时间分析
如果C<T，由于M远小于T，在将磁盘上的一块数据传送到缓冲区期间，计算机已完成将另一个缓冲区中的数据传送到用户区并对这块数据进行计算的工作
  单块数据的传输和处理时间为T（即max(C, T)）
  此时可保证块设备连续工作
如果C>T，当上一块数据计算完毕后，需把一个缓冲区中的数据传送到用户区，花费时间为M，再对这块数据进行计算，花费时间为C
  单块数据的传输和处理时间为C+M、即max(C,T)+M，此时进程不必要等待I/O

## Slide 41: 双缓冲
C<T，M<<T
  max(C,T)=T，保证设备连续工作
C>T, M<<T
  max(C,T)+M=C+M，保证进程不等I/O
C
M
T
进程 系统 设备

## Slide 42: 多缓冲
双缓冲能提高设备并行工作程度，但设备和进程速度不匹配的情况仍不十分理想
  存在一种设备等待的可能
操作系统从内存区域中分配一组缓冲区组成循环缓冲
  每个缓冲区的大小等于物理记录的大小
  多缓冲的缓冲区是系统的公共资源，可供各个进程共享，并由系统统一分配和管理
缓冲区用途分类
  输入缓冲区、处理缓冲区、输出缓冲区
缓冲区工作方式
  字符型设备：先进先出方式
  磁盘类直接存储型设备
    按进程要求随机访问，同一数据可能被多次访问，如何优化？

## Slide 43: 数据缓冲区高速缓存
在内核建立、专门用于保存最近使用过的磁盘块
位于文件系统和磁盘设备驱动程序之间
Linux 2.4内核取消缓冲区高速缓存，只剩下唯一的磁盘块缓存：页高速缓存
  每当应用进程打开、关闭或撤销文件时，激活高速缓存管理程序管理文件的数据块

## Slide 44: 页高速缓存实现思想
当请求从指定文件读写数据时，给定设备号和磁盘块号，快速查询所需数据块是否在页高速缓存中
  如果在，判断在哪个缓冲区并获得其内容
    散列表实现快速访问缓冲区，散列数组的每个元素指向一个缓冲区链表，把具有相同散列值的磁盘块链接在一起
    每个缓冲区链表都有一个缓冲控制块，包含如下信息
      逻辑设备号、磁盘块号、高速缓存虚拟地址、数据所属文件的文件描述符、数据在文件内的位移、缓冲区链接指针、空闲缓冲区指针、活动计数 、状态字等
  若不在高速缓存中，就从磁盘读取数据并缓存
    系统要把尽可能多的数据保存在缓冲区高速缓存
    向磁盘写入数据也暂存于数据缓冲区高速缓存中，供回写磁盘前再次使用
    内核需判定数据是否需要回写，或是否很快就要被回写，采用延迟写减少I/O 操作

## Slide 45: 页高速缓存实现思想
当文件关闭或撤销时，释放和重用缓冲区
  可采用一定策略 （如LRU） 把单独的缓冲区链接在一起
  最不可能被再次访问的缓冲区将被最先释放重用
提供高速缓存操作，为文件驱动程序实现读写文件数据
  写缓存
  延迟写缓存
  读缓存
  预读缓存等

## Slide 46: 内容提要
I/O硬件原理
I/O软件原理
缓冲技术
驱动调度技术
  存储设备的物理结构
  循环排序
  优化分布
  搜查定位
  提高磁盘I/O速度的方法
  Linux磁盘I/O调度程序
设备分配
虚拟设备
Linux设备管理

## Slide 47: 驱动调度技术
驱动调度
  在繁重的I/O负载下，同时会有若干传输请求到达并等待处理，系统必须采用一种调度策略，能够按最佳次序执行要求访问的诸多请求
驱动调度功能
  能减少为若干个I/O请求服务所需的总时间，提高系统效率
访问速度影响因素
  I/O请求的优化排序
  信息在辅助存储器上的排列方式
  存储空间分配方法

## Slide 48: 存储设备的物理结构
■
始点
块
1
间
隙
块
2
间
隙
块
3
间
隙
块
i
间
隙
块
i+1
■
末点
… …
… …
磁头(正走,反走,正读,反读,正写,反写,倒带)
顺序存取存储设备
  严格依赖信息的物理位置进行定位和读写的存储设备
  具有存储容量大、稳定可靠、卷可装卸和便于保存等优点

## Slide 49: 存储设备的物理结构
直接存取存储设备，又称随机存取存储设备
  每条物理记录都有确定位置和唯一地址
  存取任一物理块所需的时间几乎不依赖于此信息的位置
  磁盘是一种直接(随机)存取存储设备
磁盘结构
  包括多个盘面用于存储数据，每个盘面有一个读写磁头
    所有读写磁头都固定在唯一的移动臂上同时移动
  一个盘面上的读写磁头的轨迹称为磁道
    读写磁头下的所有磁道所组成的圆柱体称为柱面
    一个磁道又可划分成多个扇区（物理块）

## Slide 50: 存储设备的物理结构

## Slide 51: 存储设备的物理结构
文件信息访问
  通常并不记录在同一盘面的磁道上，而是记录在同一柱面的不同磁道上
    这样可减少移动臂的移动次数，缩短存取信息的时间
  访问磁盘上的一条物理记录，必须给出3个参数
    柱面号、磁头号、扇区号
  磁盘机根据柱面号控制移动臂作横向机械移动，带动读写磁头到达指定柱面，该动作执行速度较慢，称为“查找时间”
  下一步选择磁头号，然后，等待被访问的扇区旋转到读写磁头下时，按扇区号存取信息，称为“搜索延迟”
  实现磁盘机操作的命令有查找、搜索、转移和读写等

## Slide 52: 循环排序
旋转型存储设备上不同物理块存取时间存在明显差别
  为缩短延迟时间，需要设计I/O请求的排序方法
举例
  考虑磁道保存4个记录的旋转型设备
  旋转一周耗时20 ms
  假定收到四个I/O请求
  请求次序 记录号
  （1） 读记录4
  （2） 读记录3
  （3） 读记录2
  （4） 读记录1
1
2
3
4

## Slide 53: 循环排序
方法1：按照I/O请求次序读块4、3、2、1
  假设平均用1/2周定位，再加上1/4周读出记录
  当读出块4后需要转过3/4周才能读块3
  总处理时间：1/2＋1/4＋3×3/4＝3周，即60 ms
方法2：按照I/O请求次序读块1、2、3、4
  总处理时间：1/2＋1/4＋3×1/4＝1.5周，即30 ms
方法3：已知当前读位置是记录3，则采用次序为读记录4、1、2、3
  总处理时间等于1/4＋3×1/4周＝1周，即20毫秒
分析
  为实现方法3，驱动调度算法必须知道旋转型设备的当前位置 ，称作旋转位置测定
  若未设置相应硬件，因无法测定磁头当前位置会平均多花费半周时间

## Slide 54: 优化分布
信息在存储空间中的排列方式会影响存取等待时间
举例
  考虑10个逻辑记录A，B……，J被存于旋转型设备上
    每道存放10个记录
  假定需要经常顺序处理这些记录
    旋转速度为一周20ms
    处理程序读出每块后花4ms进行处理
  读取A之后再访问B，计算时间开销

## Slide 55: 优化分布
分布方案1
  读出并处理记录A之后将旋转到记录D的开始处
  为了读出记录B，必须再转一周
  处理10条记录的总时间
    10ms（旋转到记录A的平均时间）＋2ms（读记录A）＋4ms（处理记录A）＋9×[16ms（即2×8，访问下一条记录）＋2ms（读记录）＋4 ms（处理记录）]＝214 ms
物理块 逻辑记录
1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J

## Slide 56: 优化分布
分布方案2
  当读出记录A并处理结束后，恰巧旋转至记录B的位置，立即就可读出记录B并处
  处理10条记录的总时间
    10ms（旋转到记录A的平均时间）＋10×[2ms（读记录）＋4ms（处理记录）]＝70 ms
    所花费的时间是原方案的1/3
物理块 逻辑记录
1 A
2 H
3 E
4 B
5 I
6 F
7 C
8 J
9 G
10 D

## Slide 57: 搜查定位
对于磁盘，除旋转延迟外，还有搜查寻道延迟
  I/O请求需要3个参数：柱面号、磁头号和扇区号
举例：磁盘依次有5个访问请求
  假设移动臂当前处于0号柱面
柱面号 磁头号 扇区号
7 4 1
7 4 8
7 4 5
40 6 4
2 7 7

## Slide 58: 搜查定位
举例：磁盘依次有5个访问请求
  考查柱面访问顺序（移动臂开销）
    按FIFO算法访问顺序：7、7、7、40、2
      移动臂移动顺序：0、7、40、2
        需要一周时间
    按请求柱面号访问顺序：2、7、7、7、40
      移动臂移动顺序：0、2、7、40
      节省很多时间
柱面号 磁头号 扇区号
7 4 1
7 4 8
7 4 5
40 6 4
2 7 7

## Slide 59: 搜查定位
举例：磁盘依次有5个访问请求
  考查7号柱面上的四个扇区7、1、8、5的访问
    默认顺序：7、1、8、5
    优化顺序：7、8、1、5
结论
  按驱动调度策略对I/O请求进行优化排序十分必要
    使旋转圈数达到最少的调度策略+移动臂移动时间最短的调度策略
柱面号 磁头号 扇区号
7 4 1
7 4 8
7 4 5
40 6 4
7 7 7
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 60: 移臂调度有若干策略
先来先服务算法
最短查找时间优先算法
扫描算法
分步扫描算法
电梯调度算法
循环扫描算法

## Slide 61: 移臂调度有若干策略举例
假如磁盘机共有200个柱面，编号0至199，考虑依次到达下列柱面访问请求序列
  150，30，190，20，100，55，90
  同时假磁头当前处于50号柱面位置，且正在向柱面号大的方向移动

## Slide 62: 移臂调度有若干策略举例
先来先服务策略（150，30，190，20，100，55，90）
  磁盘臂是随机移动的，不考虑各 I/O 请求间的相对次序和移动臂当前所处位置，进程等待 I/O 请求时间会很长，寻道性能较差
  移动臂移动柱面总数
    (150-50)+(150-30)+(190-30)+(190-20)+(100-20)+(100-55)+(90-55)=710

## Slide 63: 移臂调度有若干策略举例
最短查找时间优先（150，30，190，20，100，55，90）
  考虑 I/O 请求之间的区别，先执行查找时间最短的请求
  与FIFO 算法相比有较好寻道性能
  存在“饥饿”现象
    随着靠近当前磁头位置读写请求的不断到来，到来时间早但距离当前磁头位置较远的I/O请求服务被无限期地推迟
  移动臂移动柱面总数
    (55-50)+(55-30)+(30-20)+(90-20)+(100-90)+(150-100)+(190-150)=210

## Slide 64: 移臂调度有若干策略举例
扫描算法 （150，30，190，20，100，55，90）
  磁盘臂每次沿一个方向移动，扫过所有柱面，遇到最近的I/O请求便进行处理
  直到最后一个柱面后，再向相反方向移回
  扫描算法偏爱最接近里面或靠近外面的请求
  移动臂移动柱面总数
    (55-50)+(90-55)+(100-90)+(150-100)+(190-150)+(199-190)+(199-30)+(30-20)=328

## Slide 65: 移臂调度有若干策略举例
分步扫描算法
  算法背景
    进程重复请求访问同一柱面会垄断设备，造成“磁臂粘性”，导致其他柱面访问请求长时间得不到服务
  算法思路
    将 I/O 请求分为长度为N的子队列，按FIFO算法依次处理各子队列
    每个子队列内采用扫描算法，处理完一个后再服务下一个子队列，以避免出现磁臂粘住现象
算法特点
  能保证每个I/O请求的等待时间不致太长
    当 N 值很大时，接近于“扫描”算法性能
    当N＝１时，接近于 FIFO算法性能

## Slide 66: 移臂调度有若干策略举例
电梯调度算法（elevator algorithm），又称LOCK算法
  是扫描算法的一种改进
    扫描算法每次都移动到柱面尽头，无论前端是否有访问请求
  无访问请求时，移动臂停止不动，有访问请求时，移动臂按电梯规律移动
    每次总是选择沿移动臂的移动方向最近的那个柱面
      若同一柱面上有多个请求，还需进行旋转优化
    如果当前移动方向上没有但相反方向有访问请求时，就改变移动臂的移动方向，然后，处理所遇到的最近的I/O请求
    每当要求访问磁盘时，操作系统查看磁盘机是否空闲
      如果空闲就立即移臂，将当前移动方向和本次停留位置都记录下来
      如果非空，就让请求者等待并把记录的访问位置按照既定的调度算法对全体等待者进行寻查定序优化

## Slide 67: “电梯调度”算法流程
电梯调
度算法
有等待
请求?
结束
请求与当前
柱面相同?
处理有最近块号的请求
启动
C
C
是
向里或
向外移?
是
否
否
向外
向里
有比当前柱
面小的请求?
改变移动方向
A
有比当前柱
面大的请求?
改变移动方向
否
否
处理大于当前柱面号请求中柱面号最小的请求
处理小于当前柱面号请求中的柱面号最大的请求
移动磁头到指定柱面，登记当前位置
启动
C
B
B
A

## Slide 68: 移臂调度有若干策略举例
电梯调度算法（150，30，190，20，100，55，90）
  移动臂移动柱面总数
    (55-50)+(90-55)+(100-90)+(150-100)+(190-150)+(190-30)+(30-20)=310

## Slide 69: 移臂调度有若干策略举例
循环扫描算法
  为适应有大量柱面均匀分布的存取请求进入系统而设计
  移动臂总是从0柱面至最大号柱面顺序扫描，然后直接返回0柱面重复进行
    归途中不再提供服务，构成一个循环，缩短处理新请求的最大延迟
  在一个柱面上，移动臂停留至磁盘旋转一定的圈数，再移向下一个柱面
    这样能够缩短刚离开的柱面上又到达的大量I/O请求的等待时间
  移动臂移动柱面总数
    (55-50)+(90-55)+(100-90)+(150-100)+(190-150)+(199-190)+(199-0)+(20-0)+(30-20)=378

## Slide 70: 磁盘I/O速度提高方法
基本思路
  设置磁盘数据缓冲区高速缓存，缩短等待磁盘I/O的时间
实现机制
  提前读
    对于采用顺序方式所访问的文件数据，提前把下一磁盘块的数据也读入磁盘缓冲区
  延迟写
    考虑到此缓冲区中的数据不久之后会再次被进程访问，将修改后的内容挂在空闲缓冲区队列末尾
    直至移动到空闲缓冲区队列之首，当再有进程申请缓冲区且分配到此缓冲区时，才把其中的数据写到磁盘上
  虚拟盘
    用内存空间去仿真磁盘，又叫RAM盘
    虚拟盘vs.数据缓冲区高速缓存：前者的内容完全由用户控制，而后者的内容由操作系统控制

## Slide 71: 磁盘I/O速度提高方法
Linux提供两种读盘和三种写盘方式
  正常读
    把磁盘块信息块读入内存缓冲区
  提前读
    读磁盘当前块时，下一磁盘块也读入内存缓冲区
  正常写
    把内存缓冲区中的信息写到磁盘块，且写进程应等待写操作完成
  异步写
    写进程无需等待写盘结束就可返回工作
  延迟写
    仅在缓冲区首部设置延迟写标志，然后，释放此缓冲区，并把该缓冲区链入空闲缓冲区链表的尾部
    当其他进程申请到该缓冲区时，才真正把缓冲区信息写回磁盘块

## Slide 72: Linux磁盘I/O调度算法
磁盘寻址目的
  尽量缩短磁头移动到特定块上某个位置的时间是提高系统性能的关键
  为了优化寻址操作，内核会在提交驱动磁盘之前，先执行合并与排序预操作，这种预操作可以极大地提高系统整体性能
I/O调度程序：内核中负责提交I/O请求的子系统
  进程调度程序和I/O调度程序都是将一个资源虚化，并分给多个对象使用
    I/O调度程序虚化磁盘设备，为多个磁盘I/O请求服务，以便降低磁盘寻址时间，确保磁盘性能的最优化

## Slide 73: Linux磁盘I/O调度算法
I/O调度程序的主要工作：管理块设备的请求队列
通过合并与排序来减少磁盘寻址时间
  合并指将两个或多个请求结合成一个新请求
    若有访问的磁盘扇区和当前请求访问的磁盘扇区相邻，两个请求就可合并为一个对单个和多个相邻磁盘扇区操作的新请求
    通过合并请求，只需要传递给磁盘一条寻址命令，就可以访问到请求合并前必须多次寻址才能访问完成的磁盘区域
  合并请求显然能减少启动磁盘I/O次数和系统开销

## Slide 74: Linux磁盘I/O调度算法
Linus电梯I/O调度算法(Linux 2.4)
时限调度算法 (Linux 2.6)
预期I/O调度算法(Linux 2.6)
公平排队I/O调度算法

## Slide 75: Linus电梯调度算法
如果I/O请求队列中已存在一个对相邻磁盘扇区操作的请求，新I/O请求将和这个已经存在的请求合并成一个I/O请求
如果I/O请求队列中存在一个驻留时间过长的请求，新I/O请求将被插入到队列尾部，以防止其他旧I/O请求发生饥饿
如果I/O请求队列中以扇区方向为序存在合适的插入位置，新I/O请求被插入到该位置，保证队列中I/O请求是以被访问磁盘物理位置为序进行排列的
如果I/O请求队列中不存在合适的I/O请求插入位置，新I/O请求将被插入到队列尾部

## Slide 76: Linus电梯调度算法
缺陷
  由于队列动态更新原因，相距较远的I/O请求可能会延迟相当长的时间，导致饥饿
  由于写请求通常是异步的，而读请求大部分是同步操作
    在写一个大文件时，很可能将一个读请求堵塞很长时间，从而阻塞进程

## Slide 77: 时限调度算法
使用三个队列
  读FIFO队列、写FIFO队列和电梯排序队列
每个新I/O请求被排入电梯排序队列中，此外，同样I/O请求还被放置在FIFO读队列(读请求)或FIFO写队列(写请求)中队列
维护一个按请求发生时间为顺序的请求列表
  读请求默认值为0.5秒，写请求默认值为5秒
I/O调度程序从排序队列中分派服务
  当I/O请求得到满足时，将从电梯排序队列头部移走，同时也从对应FIFO队列移走
    但当FIFO队列头部的请求超过其到期时间时，调度程序将从该FIFO队列中派遣任务，取出到期I/O请求启动

## Slide 78: 预期调度算法
时限调度算法缺陷（对多作业I/O请求兼顾不足）
  当存在很多同步读请求时，难以克服饥饿和读写不一致问题
  应用程序会在一个读请求得到满足且数据可用后，才会发出下一个读请求
    在接受上次读请求的数据和发出下一次读请求之间有个很小延迟
    利用这个延迟，调度程序可转去服务其他等待的I/O请求
预期调度算法原理分析
  由于局部性原理，同一进程的连续读请求会发生在相邻的磁盘块上
    如果调度程序在满足一个读请求后能延迟一小段时间，检查是否有新的附近的读请求发生，则可以提高整个系统性能，这就是时限调度算法的原理

## Slide 79: 预期调度算法
当读请求被分派时，预期调度程序会将调度程序的执行延迟若干毫秒(取决于配置文件)
在延迟时段中，发出上一条读请求的应用程序有机会发出后继读请求，且该请求发生在相同的磁盘区域
  此时新的I/O请求会立刻获得服务
  如果没有新请求发生，则调度程序继续使用时限调度算法

## Slide 80: 公平排队I/O调度算法
也称完全公平排队(Complete Fair Queuing，CFQ)
  CFQ把进入的I/O请求放入特定队列中，该队列根据引起I/O请求的进程来组织，不同进程的I/O请求进入不同I/O请求队列
    刚进入的I/O请求与相邻I/O请求合并在一起，并进行插入分类，队列由此按扇区方向排序
    CFQ的差异在于每个提交I/O的进程都有自己的队列
  CFQ以时间片轮转调度I/O请求队列，从每个I/O请求队列中选取请求数，默认值为4，可以进行设置，然后，进行下一轮调度
    提供了进程级公平，确保每个进程接收公平的磁盘带宽片断
    CFQ在很多场合都能很好地工作

## Slide 81: 内容提要
I/O硬件原理
I/O软件原理
缓冲技术
驱动调度技术
设备分配
  设备独立性
  设备分配及其数据结构
虚拟设备
Linux设备管理

## Slide 82: 设备独立性
设备独立性的必要性
  解决静态分配物理设备所缺少的灵活性（容错支持）
设备独立性
  用户不指定特定设备，指定逻辑设备，使得用户作业和物理设备独立开来
  通过其它途径建立逻辑设备和物理设备之间对应关系
    逻辑设备名是用户命名（号）的，可更改
    物理设备名（号）是系统规定的，不可更改
设备独立性优点
  用户与物理的外围设备无关
  系统增减或变更外围设备时程序不必修改
  易于对付输入输出设备的故障
  用户利用逻辑设备进行I/O操作，逻辑设备与物理设备之间的转换由系统命令或语言来实现

## Slide 83: 设备分配
设备特性分类
  独占设备、共享设备、虚拟设备
相应管理和分配外围设备技术
  独占方式：作业执行依赖独占设备（如卡片机）
    静态分配，作业执行前将所要使用的设备全部分配给它
  共享方式：执行过程中临时需要共享设备（如打印机）
    动态分配，作业执行过程中动态分配设备资源
  虚拟方式：如磁盘
    不需要显式分配，设备管理的主要工作是驱动调度和实施驱动
常用设备分配算法
  先来先服务、优先级高者先服务等
  多个进程请求分配设备时，应防止产生死锁
说明
  独占设备实施共享及虚拟分配可以提高设备利用率

## Slide 84: 设备分配的数据结构
设备类表
  维护系统中的设备类型，每类设备都有一栏，包括
    设备类
    总台数
    空闲台数
    设备表起始地址
设备表
  每一类设备一张设备表，记录每台同类设备的状态，包括
    物理设备名
    逻辑设备名
    占有设备的进程号
    已分配/未分配
    好/坏

## Slide 85: I/O设备分配的实现
通道结构系统需要对通道、控制器和每台物理设备进行管理和控制，设备分配的数据结构包括
  系统设备表、通道控制表、控制器控制表和设备控制表
    整个系统建立一张系统设备表，记录配置在系统中的所有物理设备的情况
    每个通道、控制器、设备各设置一张表，记录各自的
      地址(标识符)
      状态(忙/闲)
      等待获得此部件的进程队列指针
      一次分配后相互勾链的指针，以备分配和执行I/O时使用

## Slide 86: 内容提要
I/O硬件原理
I/O软件原理
缓冲技术
驱动调度技术
设备分配
虚拟设备
  引入背景
  SPOOLING设计和实现
  SPOOLING应用
Linux设备管理

## Slide 87: 引入背景
静态分配方式不利于提高系统效率
  设备在作业执行期间，部分时间在工作，其余时间空闲
  设备被分配出去以后，新的设备申请会被拒绝接受
解决思路
  让处理器执行计算的同时，进行联机外部设备操作
    预输入：操作系统将一批作业从输入设备上预先输入至磁盘的输入缓冲区中暂存
      作业调度程序调度作业执行，作业使用数据时不必再启动输入设备，只要从磁盘的输入缓冲区中读入
      作业执行过程中不必直接启动输出设备，只要将作业的输出数据暂时保存到磁盘的输出缓冲区
    缓输出：作业执行完毕后，由操作系统组织信息成批输出
特点
  作业执行时需要I/O数据时不再和低速设备联系，而是与高速磁盘交互，提高设备利用率，缩短作业运行时间

## Slide 88: SPOOLing设计和实现
输入井和输出井
  磁盘上用作缓冲的存储区域
    调节供求之间的矛盾，消除人工干预带来的损失
预输入程序
  控制信息从输入设备输入至输入井，填写预输入表以便作业执行过程可以随时找到其存放位置
缓输出程序
  缓输出程序在处理器空闲时执行缓输出
井管理程序
  作业控制程序截获设备I/O操作请求时，调用井管理程序控制从相应输入井读取信息，或将信息送至输出井

## Slide 89
预输入程序
作业1信息
…
作业n信息
输入井
作业1结果
…
作业n结果
输出井
缓输出程序
井管理
程序
运行作业
输入设备
输出设备
作业调度程序
SPOOLing设计和实现
作业表
缓输出表

## Slide 90: SPOOLing的数据结构
作业表
  登记进入系统的所有作业的JCB，包含
    作业名、作业状态、预输入表位置和缓输出表位置等信息
预输入表
  用来登记作业的各个输入文件的情况，包括
    设备类、文件名、信息长度及存放位置等
缓输出表
  用来登记作业的各个输出文件的情况，包括
    设备类、文件名、信息长度及存放位置

## Slide 91: SPOOLing输入井中作业状态
输入状态
  作业信息正在从输入设备上预输入
  操作员输入命令启动预输入程序工作，预输入程序查看作业表及输入井能否容纳新作业
收容收态
  作业预输入结束，但未被选中执行
  作业调度程序根据预定的调度算法选择处于收容状态的作业执行
执行状态
  作业已被选中运行，在运行过程中可从输入井中读取数据，也可向输出井写入数据
完成状态
  作业已经撤离，作业的输出结果等待缓输出

## Slide 92: SPOOLing井文件空间的管理
存放在井中的文件称为井文件，井文件被划分成等长的物理块，每块用于存放一条或多条逻辑记录
作业的数据信息存放方式
  连接方式
    输入的信息被组织成链接文件，文件的第一块的位置登记在输入表中，其后各块用指针链接起来
    优点是数据信息可以不连续存放，文件空间利用率高
  计算方式
    假定每张卡片为80个字节，每个磁道可存放100个80字节记录
    若每个柱面有20个磁道，则一个柱面可存放2000（20*100）张卡片信息
    第n张卡片信息被存放在
      磁道号＝卡片号n /100
      记录号＝（卡片号n）% 100
    卡片号n除以100的整数和余数分别为其存放的磁道号和记录号

## Slide 93: SPOOLing应用示例
打印机spooling守护进程
  打印机守护进程+spool打印目录
  打印前，应用程序首先产生完整的待打印文件并将其存放在打印目录下
  打印机守护进程是唯一有特权使用打印机设备的进程
    当打印机空闲时，便启动守护进程，打印待输出的文件
    通过禁止用户直接使用打印机解决打印机空占问题
网络通信spooling守护进程
  发送文件（如电子邮件）前将其放在特定的网络spool目录（如电子邮件spool目录）下
  网络通信守护进程（如电子邮件系统软件）将其取出并发送出去

## Slide 94: 内容提要
I/O硬件原理
I/O软件原理
缓冲技术
驱动调度技术
设备分配
虚拟设备
Linux设备管理
  设备管理概述
  字符设备
  块设备

## Slide 95: Linux设备管理概述
设备驱动程序是内核和硬件设备之间的接口
  每个设备对应一个文件名，在内核中对应一个inode，调用mknod( )函数用来创建设备文件
Linux硬件设备分类
  块设备(文件)：可被随机访问，I/O操作通过内核空间中的I/O缓冲区进行
  字符设备(文件)：不经过系统I/O缓冲区，需要管理自己的缓冲区结构

## Slide 96: Linux设备管理概述
设备文件放置在/dev目录下，Linux v2.3.46版本起正式引入设备文件系统devf
  设备文件作为可挂接的文件系统纳入文件系统管理范围
设备文件的inode不对磁盘上的数据块编址，而是包含硬件设备相关信息的一个表示
  除文件名和设备类型(字符设备或块设备)外，还有两个主要属性：主设备号和次设备号
  dev_t类型保存设备编号
  主设备号（ dev_t中12位标识 ）
    指明设备类型，即标识设备驱动程序类型，是设备表中表项的索引
    内核允许多个驱动程序共享主设备号，但大多数情况下按照“一个主设备号对应一个驱动程序”的原则组织
  次设备号（ dev_t中20位标识 ）
    用于在主设备号相同的设备之间唯一标识特定设备

## Slide 97: Linux设备文件的VFS处理
通过同一组文件操作函数访问设备文件与普通文件
  访问普通文件时，将用户操作转换成对磁盘分区中数据块的操作
  访问设备文件时，将用户的操作转换成对设备的驱动操作
在VFS中，inode结构的i_fop成员定义文件的操作
  VFS在设备文件打开时，改变inode结构中i_fop成员的默认值，替换成与该设备相关的具体操作函数
  访问设备文件时，内核将相应inode中文件的主设备号与次设备号写入inode结构中的i_rdev字段，并将i_fop字段设置成def_blk_fops(块设备)或def_chr_fops(字符设备)
    通过该设置，用户对设备文件的操作便能转换成对设备的驱动操作

## Slide 98: 字符设备
字符设备驱动程序主要涉及3个重要内核数据结构
  file_operations
  file
  inode
内核通过这3个数据结构的关联，将用户对设备文件的操作转换为对驱动程序相关函数的调用，进而实现对设备的驱动操作

## Slide 99: file_operations
是一组函数指针集合，其结构为
  struct file_operations {
  …
  loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
  ssize_t (*read) (struct file *, char--user *, size_t, loff_t *);
  ssize_t (*write) (struct file *, const char--user *, size_t, loff_t *);
  …
  int (*open) (struct inode *, struct file *);
  int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
  int (*release) (struct inode *, struct file *);
  ssize_t (*readv) (struct file *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t *);
  …
  };

## Slide 100: file_operations
在内核中，通过包含一个指向file_operations结构的f_op字段，每个打开的设备文件都会与一组文件操作函数相关联
  如open( )、release( )、read( )、write( )、ioctl( )等
file_operations结构的每个字段都必须指向驱动程序中实现特定操作的具体函数
  对于不支持的文件操作，对应字段可以设置为NULL值

## Slide 101: file
file结构代表一个打开的文件
  使用open( )函数时它被内核建立，并传递给该文件上进行操作的所有函数，直到最后的close( )函数
  当文件所有操作结束后，内核释放该数据结构
struct file{
mode_t f_mode;/*文件模式，用于标记文件是否可读或可写*/
loff_t f_pos; /*当前的读/写位置*/
file_operations *f_op; /*与文件相关的具体操作。内核执行open( )操作时对该指针赋值*/
void *private_data; /*驱动程序可将这个字段用于任何目的，但是要在release( )方法中，释放该字段占用的内存*/
…
};

## Slide 102: inode
内核用inode结构在内部标识文件
  file结构后者标识打开的文件描述符
  对于单个文件，可能会有许多个表示打开的文件描述符的file结构，它们都可能指向同一个inode结构
  设备文件的inode并不对磁盘上的数据块编址，而是包含硬件设备相关信息的一个表示
    如文件名、设备类型，还有主设备号和次设备号

## Slide 103: 申请与释放字符设备编号
使用字符设备前，需要给设备申请设备编号
  静态申请设备编号：register_chrdev_region( )
  部分主设备号已静态地分配给常见设备
    内核源代码的documentation/devices.txt文件中有这个列表，对于这些设备，设备号申请不会遇到问题
  对于新设备，驱动程序要用函数alloc_chrdev_region( )对设备号进行动态申请
    在驱动程序注册后，需要从/proc/devices中读取到设备所用的设备编号，然后创建相应设备文件
设备不再使用时，驱动程序需要将申请的设备编号释放
  采用unregister_chrdev_region( )释放设备编号

## Slide 104: 字符设备的内核表述结构
内核用struct cdev结构表示字符设备，其定义如下
  struct cdev {
  struct kobject kobj; /*驱动模型的基础对象*/
  struct module *owner; /*驱动程序所属内核模块*/
  const struct file_operations *ops; /*文件操作结构体指针(设备操作函数接口)*/
  struct list_head list; /*字符设备结构链表*/
  dev_t dev; /*设备号*/
  unsigned int count; /*引用计数*/
  };

## Slide 105: 字符设备注册与注销
在内核调用设备驱动程序执行I/O操作前，必须分配并注册cdev结构，有两种分配和初始化方式
  方式1：运行时通过函数cdev_alloc( )获得独立的cdev结构
  方式2：通过函数cdev_init( )初始化cdev结构
设置好cdev结构后，通过cdev_add( )内核函数将cdev结构添加到内核中
从系统中移除一个字符设备，执行cdev_del()函数

## Slide 106: 块设备
申请与释放设备编号
  块设备驱动程序使用前，通过内核函数register_blkdev()向内核注册主设备号
  在驱动程序卸载时，执行内核函数 unregister_blkdev( )将原先注册的主设备号归还给内核

## Slide 107: 注册磁盘
驱动程序注册主设备号后，还需要设置gendisk结构
  gendisk结构表示一个独立的磁盘设备，数据结构内容如下
  块设备的主设备号
  第1个次设备号
  次设备号数量
  操作接口fops
    块设备提供给内核的接口，通过该接口完成用户对设备的驱动操作
    fops的类型为block_device_operations（结构见下页）
  I/O请求队列queue
  磁盘扇区数
  磁盘驱动器状态等
gendisk结构设置完毕后，用add_disk()将gendisk注册进内核，使得内核可以随时操作磁盘

## Slide 108: block_device_operations
是fops的类型，主要成员如下
  int (*open) (struct inode *, struct file *);
  int (*release) (struct inode *, struct file *);
  int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned, unsigned long);
  int (*media_changed) (struct gendisk *);
  int (*revalidate_disk) (struct gendisk *);
其中并没有负责读和写的操作函数
在块设备中，设备读写通过设备请求队列和bio结构体来实现
  前者描述对一个设备提出的所有I/O请求
  后者描述每个I/O操作传输的数据块

## Slide 109: bio结构体
基于支持聚散DMA传输方式的I/O磁盘控制器，为块设备引入新型、灵活的容器bio结构体
  该结构体代表正在活动的、以片段(segment)链表形式组织的块I/O操作
    一个片段是需要传输的一小块连续的内存缓冲区
  不需要保证单个缓冲区一定要连续，能够实现传输内存中不邻接的数据块
bio结构体包含一个块设备完成一次I/O请求所需的全部信息
  该结构体的主要域都是用来管理相关信息的，最重要的成员是bi_io_vec、bi_vcnt和bi_idx

## Slide 110: bio、bio_vec及page的关系
bi_io_vec域
  指向一个bio_vec结构体数组
  该结构体链表包含一个特定I/O操作所需使用的所有片段
bio_vec结构
  是一个形式为＜page，offset，len＞的向量，描述一个特定片段，即一个I/O缓冲区，包括
    片段字节长度bv_len
    页框中片段数据偏移量bv_offset
    页描述符指针bv_page
  整个bio_io_vec结构体数组表示全部的缓冲区
  bi_idx域会不断更新，从而，总指向当前传输的片段

## Slide 111: bio、bio_vec及page的关系
bi_vcnt域
  描述bi_io_vec指向的bio_vec数组中段的数目
  每次块I/O请求都通过一个bio结构体表示，每个请求包含一个或多个块，这些块存储在bio_vec结构体数组中
  这些结构体描述每个片段在页框中的实际位置
  当块I/O操作执行完毕后，bi_idx域指向bio_vec数组的当前索引值
  每次启动新的I/O操作时，通过内核函数bio_alloc( )申请一个新的bio结构，它通过slab分配器分配，但是当内存不足时，内核会使用一个备用的bio小内存池

## Slide 112: bio、bio_vec及page的关系

## Slide 113: 设备请求队列
每个块设备都有自己的设备请求队列，挂起的块I/O请求保存在由request_queue结构体表示的队列中
  struct request_queue {
  struct list_head quest_head; /*待处理的请求链表头*/
  request_fn_proc *request_fn; /*驱动程序策略例程入口函数*/
  merge_request_fn *back_ request_fn; /*bio合并到队列最后一个请求中的函数*/
  merge_request_fn *front_ request_fn; /* bio合并到队列第一个请求中的函数*/
  merge_request_fn * merge_request_fn; /*合并队列中两个相邻请求的函数*/
  prep_rq_fn *prep_rq_fn; /*将处理请求的命令发送给硬设备的函数*/
  …
  };

## Slide 114: 设备请求队列
I/O请求队列只要不为空，队列对应的块设备驱动程序就会从队列头获取请求，然后，将其送到对应的块设备上去完成所需操作
  设备请求队列中的每一项都是一个单独I/O请求，由请求描述符 request结构体表示
    一个I/O请求可能要操作多个连续的磁盘块，因此每个I/O请求可以由多个bio结构体组成
    每个bio结构体都可以描述多个片段，虽然磁盘上的块必须连续，但是在内存中这些块并不一定要连续
  块I/O系统建立I/O请求结构体request后，把它放在设备请求队列中，再传递给底层驱动程序，触发request_fn( )函数来处理请求
  内核通过通用的generic_file_read( )和generic_file_write( )函数完成对设备的读写

## Slide 115: 设备请求队列
  struct request {
  struct ques *next; /*请求队列链表中下一个请求描述符指针*/
  kdev_t rq_dev; /* 请求所访问的设备号*/
  int cmd; /*请求所执行操作读或写*/
  unsigned long nr_sectors; /*整个请求传输的扇区数*/
  unsigned long sector; /*当前请求传输的第一个扇区号*/
  unsigned long current_nr_sectors; /*当前bio当前段中传输的扇区数*/
  char *buffer; /*请求读或写的数据内存缓冲区指针*/
  struct buffer_head *bh; /*请求传输的第一个缓冲区描述符*/
  struct buffer_head *bhtail; /*请求传输的最后一个缓冲区描述符*/
  struct bio *bio; /*请求中第一个未完成传输操作的bio*/
  struct bio *biotail; /*请求队列中末尾的bio*/
  …
  };

## Slide 116: 块设备文件的读写操作
进程读取一个磁盘文件的I/O过程
  read( )函数将文件描述符和文件内偏移量传递给VFS
  VFS确定需要获得的数据是否已缓存在页高速缓存中
    如果数据存在，直接将数据回送给用户
    如果数据不在缓存中，则继续执行
  内核通过内核映射层确定数据的物理位置，映射层执行下面两个步骤
    a) 文件被看成是由相同大小的块组成。映射层可以通过块大小、文件偏移量确定需要读取的数据相对于文件开始的块号
    b)内核通过读取文件的inode，获得相应信息，将a)输出的块号转换成相对于磁盘/分区起始地址的物理块号

## Slide 117: 块设备文件的读写操作
在获得数据在磁盘中的块号后，内核利用通用块层启动I/O操作来传送所请求的数据
  一般而言，每个I/O操作只针对磁盘上一组连续块
  由于请求的数据不一定在邻接块中，所以通用块层可能启动几次I/O操作，每次I/O操作通过一个bio结构描述
通用块层下的“I/O调度程序”根据预先定义的内核策略将待处理的I/O数据传送请求进行归类
块设备驱动程序向磁盘控制器的硬件接口发送命令，从而，进行实际数据传送

## Slide 118: 页高速缓存address_space
内核实现的一种磁盘缓存，用来减少磁盘I/O操作
  通过把磁盘中的数据缓存到物理内存中，把对磁盘的访问变为对物理内存的访问
页高速缓存由内存中的物理页组成
  缓存中每一页都对应着磁盘中的多个块
  执行页I/O操作时，先会检查数据是否在页高速缓存中
    如果在，内核就直接使用页高速缓存中的数据，从而避免访问磁盘
页高速缓存优点
  当需要将“脏”页面写回到磁盘时，这些“脏”页面可以适当排序，从而高效地写回
  由于局部性原理，页高速缓存中的页，在从缓存清除之前，极有可能被再次引用，因此，可从页高速缓存找回，减少了磁盘I／0操作次数

## Slide 119: pdflush内核线程
由于页高速缓存的缓存作用，写操作会被延迟
  当页高速缓存中的数据比磁盘存储的数据更加新时，该数据就被称作脏数据，在内存中累积起来的脏页最终必须被写回磁盘
在以下情况发生时，脏页被写回磁盘
  当空闲内存低于特定阈值时，必须将脏页写回磁盘，以便释放内存
  当脏页在内存中驻留时间超过特定阈值时，必须将超时的脏页写回磁盘，确保脏页不会无限期地驻留在内存中
pdflush完成脏数据回写任务
  在必要时或周期性地唤醒，将在内存中驻留时间过长的脏页写出，以免如果系统发生崩溃，使那些在内存中还没来得及写回磁盘的脏页丢失

## Slide 120: 作业
7、13、15、21、22